Министерство науки и образования Российской Федерации

Озерский технологический институт (филиал)

Московского инженерно-физического института (технологического университета)

Кафедра: ТМ и МАХП

Домашняя работа

по курсу:  Процессы и аппараты химических технологий

Тема:  “Расчет кожухотрубчатых теплообменников”

Выполнил:		 					          Попова О.А.

Группа:								 1ХТ-35Д

Преподаватель:	                                                      Н. С.  Ларьков

Озёрск

2008

Рассчитать и выбрать теплообменник

Исходные данные:

- Вид охлаждаемого агента: 100% этиловый спирт,

tн1 =t нас - 8ºC=78-8=70ºC,

tк1 = 20º C

- Производительность: Gисх1 = 2,1 кг/с

В задании выполнить:

- Выбрать вид агента для охлаждения исходного продукта

- Разработать аппаратурную схему процесса

- Выбрать конструкцию типового теплообменника

Решение.

- Вид охлаждающего агента: артезианская вода

tн2 = 10º C; tк2 = 45º C.

- Выбираем кожухотрубчатый теплообменник.

- Движение теплоносителей – противоточное.

- Основное уравнение теплопередачи

Примем: tср1=450С

tср2=300С

Теплоемкость этанола при 45 оС:

С1=0,68*4,19*103=2849,2 Дж/кг*град

- Найдем тепловую нагрузку аппарата и расход воды на охлаждение:

- Определение коэффициента теплоотдачи для естественного движения теплоносителя:

Примем Fор=52м2
Выбираем по каталогу теплообменник:

При

Dк. = 400 мм

Dтр. = 25(2 мм

Число ходов = 1

n = 111 шт

l = 6,0 м

Sм.т. = 0,020 м2

Аппаратурная схема.

Материальные потоки:

– 1 – этиловый спирт

– 2 – вода

– 3 –   оборотная вода

Основные узлы:

Х1 -  кожухотрубчатый теплообменник (холодильник);

Е1 - ёмкость сбора охлаждённого толуола;

Н1 - насос для транспортировки охлаждённого толуола из сборной ёмкости;

ВЗ1 и ВЗ2 - запорные арматуры;

ВР1 и ВР2 - регулирующие вентили;

1 - датчики контроля расхода толуола;

2 -  датчики контроля расхода воды;

3 - датчики контроля температуры толуола (начальная температура)

4 - датчики контроля температуры воды (начальная температура)

5 - датчики контроля температур на выходе из теплообменника толуола

6 - датчики контроля температур на выходе из теплообменника воды

7 - датчики контроля верхнего уровня жидкости

8 - датчики контроля нижнего уровня жидкости

Рассчитываем коэффициент теплопередачи для данного теплообменника:

(1 – коэффициент теплоотдачи от этилового спирта к стенке

(2 – коэффициент теплоотдачи от горячей стенки к воде

( – толщина стенки (( = 2мм)

( – коэффициент теплопроводности

Определяем (1 – коэффициент теплоотдачи от этилового спирта к стенке.

Определяющим критерием является Re

При :

dвнутр = 21 мм

Зададимся wср1 = 0,5 м/с

–  развитый турбулентный.

Критерий Nu можно посчитать по формуле:

Pr – приведенный критерий Po.

;

При t1 = 45 oC :

( tст = 38 oC

При tст = 38 oC:

(

Определяем (2 – коэффициент теплоотдачи от горячей стенки к воде

Определяющим критерием является Re

При :

Определим скорость wср2:

Т.к.  > 1000, то Nu2 определяется по формуле:

;

При :

При tст = 38 oC:

(

( – коэффициент теплопроводности.

Выбираем материал теплообменника -  нержавеющая сталь.

(н.с. = 17,5.

По данным коэффициентам можно посчитать (р:

Подставим  в основное уравнение теплопередачи (р:

Выбираем по каталогу теплообменник:

При

Dк. = 600мм

Dтр. = 25(2 мм

Число ходов = 2

n = 240 шт

l = 2,0 м

Sм.т. = 0,040 м2

Коэффициент запаса ((запас)

(запас=38-35,22/35,22*100%=7,9%