Двухкорпусной выпарной аппарат производительностью  9 т/ч. Начальная концентрация 10%, конечная 30%. Раствор поступает при температуре кипения. Давление греющего пара 0,25 МПа, давление в БК 0,03 МПа.

# ВВЕДЕНИЕ

Выпаривание – процесс концентрирования растворов нелетучего вещества путем удаления жидкого летучего растворителя в виде пара. Сущность выпаривания заключается в переводе растворителя в парообразное состояние и отвод полученного пара от оставшегося сконцентрированного раствора. Выпаривание обычно проводят при кипении, т.е. в условиях, когда давление пара над раствором равно давлению в рабочем объеме аппарата.

Этот процесс подучил широкое распространение в химической промышленности, в связи с тем, что многие вещества, например едкий натр, едкое кали, аммиачная селитра, сульфат аммония и др. получают в виде разбавленных водных растворов, а на дальнейшую переработку и транспорт они должны поступать в виде концентрированных продуктов.

Для нагревания выпариваемых растворов до кипения используют топочные газы, электрообогрев и высокотемпературные теплоносители, но наибольшее применение находит водяной пар, характеризующийся высокой теплотой конденсации и высоким коэффициентом теплоотдачи.

Выпаривание можно проводить под вакуумом, при атмосферном и повышенном давлении.

Процесс выпаривания проводится в выпарных аппаратах, конструкции которых очень разнообразны, что значительно усложняет их классификацию. Наибольшее распространение получили выпарные аппараты с паровым обогревом, имеющие поверхность теплообмена, выполненную из труб.

Выпарные аппараты с паровым обогревом состоят из двух основных частей:

- кипятильник (греющая камера) в котором расположена поверхность теплообмена и происходит выпаривание раствора;

- сепаратор - пространство, в котором вторичный пар отделяется от раствора.

В зависимости от характера движения кипящей жидкости в выпарном аппарате различают:

- выпарные аппараты со свободной циркуляцией;

- выпарные аппараты с естественной циркуляцией;

- выпарные аппараты с принудительной циркуляцией;

- пленочные выпарные: аппараты.

Выпарные аппараты с естественной циркуляцией отличаются высокой производительностью и широко используются для упаривания растворов с относительно невысокой вязкостью. В таких аппаратах циркуляция осуществляется за счет разности плотностей в отдельных точках аппарата.

Раствор, находящийся в кипятильных трубках закипает и в результате испарения части жидкости в этих трубках образуется парожидкостная смесь, плотность которой меньше плотности самого раствора. В результате этого раствор в кипятильных трубках поднимается, а в циркуляционной трубе опускается. При циркуляции повышается коэффициент теплоотдачи со стороны кипящей жидкости и предохраняется поверхность труб от образования накипи.

Существует несколько типов аппаратов с естественной циркуляцией: с центральной; циркуляционной трубой, с подвесной греющей камерой, с выносной греющей камерой и т.д.

Выпарные аппараты с центральной циркуляционной трубой получили наиболее широкое распространение из-за простоты конструкции и легкоти очистки и ремонта. В тоже время наличие обогреваемой циркуляционной трубы снижает интенсивность циркуляции.

# 1. Выбор конструкции аппарата

Так как при упаривании возможно выделение незначительного осадка, удаляемого механическим путем, то выбираем выпарной аппарат с естественной циркуляцией и с вынесенной греющей камерой – тип 1 исполнение 2 ГОСТ 11987 – 81 [3c.182].

# 2. Выбор конструкционного материала

Так как водный раствор при температуре кипения является коррозионно-активным веществом, то в качестве конструкционного материала для основных деталей выбираем нержавеющую сталь Х18Н10Т ГОСТ 5632 – 72, которая является стойкой в сильно агрессивных средах до температуры 600 (С.

# Технологическая схема

Рис. 1 Технологическая схема двухкорпусной выпарной установки.

Исходный раствор  центробежным насосом Н подается в кожухотрубный теплообменник ТО, где нагревается до  температуры кипения и поступает в первый корпус выпарного аппарата с центральной циркуляционной трубой ВА1. Нагрев раствора в теплообменнике и выпаривание осуществляются за счет теплоты конденсации  греющего пара: образовавшийся при этом конденсат, сбрасывается в линию конденсата и может использоваться в качестве оборотной воды. Упаренный раствор из 1-го корпуса поступает во второй корпус ВА2 выпарного аппарата. Образовавшийся при выпаривании вторичный пар из первого корпуса подается во второй в качестве греющего пара, а вторичный пар из второго корпуса поступает в барометрический конденсатор БК, где смешивается с холодной водой, конденсируется и сбрасывается в линию конденсата.

# 4. Материальный расчет

### Производительность установки по выпариваемой воде:

# W = Gн(1 – хн/хк) = 2,50(1 –10/30) = 1,67 кг/с,

# где Gн = 9000/3600 = 2,50 кг/с – массовый расход исходного раствора.

### Производительность установки по упаренному раствору:

# Gк = Gн – W = 2,50 – 1,67 = 0,83 кг/с.

### Распределение количества выпариваемой воды по корпусам

Принимаем, что w1:w2 = 1:1,1, тогда

w1 = 1W/(1+1,1) = 1(1,67/2,1 = 0,79 кг/с

w2 = 1,1W/(1+1,1) = 1,1(1,67/2,1 = 0,88 кг/с

### Концентрация раствора по корпусам

x1 = Gнхн/(Gн – w1) = 2,50(0,10/(2,50 – 0,79) = 0,15 = 15%

x2 = Gнхн/(Gн – w1 – w2) = 2,50(0,10/(2,50 – 0,79 – 0,88) = 0,30 = 30%

# Температура кипения раствора

### Перепад давлений

Общий перепад давлений в установке:

(Роб = Рг1 – Рвп2 = 0,25 – 0,03  = 0,22  МПа

Принимаем, что перепад давлений между корпусами распределен как 1:1, тогда

Рг1 = 0,25 МПа ( tг1 = 127,4 (С,

Рг2 = 0,25 – 0,220(1/2 = 0,140 МПа ( tг2 = 109,3 (С,

Рбк2 = 0,030 МПа ( tбк = 69,1 (С,

### Гидродинамическая депрессия

Принимаем гидростатическую депрессию (``` = 1(С, тогда температура и давление вторичного пара:

tвп1 = tгп2 + (``` = 109,3 + 1 = 110,3 (С ( Рвп1 = 0,145 МПа,

tвп2 =  tбк2 +(``` = 69,1+1 = 70,1 (С ( Рвп1 = 0,031 МПа,

### Гидростатическая депрессия

Оптимальная высота раствора в трубках:

hопт = Н[0,26+0,0014(( – (в);

где Н = 4 м – высота кипятильных трубок;

(1 = 1117 кг/м3 – плотность раствора [2 c. 90];

(2 = 1190 кг/м3;

hопт1 = 4[0,26+0,0014(1117 – 957)] = 1,94 м.

hопт2 = 4[0,26+0,0014(1190 – 977)] = 2,23 м.

Давление  в среднем слое раствора:

# Рср= Рвп + 0,5hопт(g

# Рср1= 0,145(106 + 0,5(1,94(1117(9,8 = 0,156 МПа,

# Рср2= 0,031(106 + 0,5(2,23(1190(9,8 = 0,044 МПа,

# Этим давлениям соответствуют следующие температуры и теплоты испарения [1c.550]:

# Pcp1 = 0,156 МПа ( tcp1 = 112,5 (C,  rвп1 = 2223 кДж/кг,

# Pcp2 = 0,044 МПа ( tcp2 =  78,2 (C,  rвп2 = 2313 кДж/кг.

Гидростатическая депрессия:

(1`` = tcp1 – tвп1 = 112,5 – 110,3 = 2,2 (С.

(2`` = tcp2 – tвп2 =  78,2 –  70,1 = 8,1 (С.

((t``= 2,2+8,1 =10,3(С.

### Температурная депрессия

где (`ат – температурная депрессия при атмосферном давлении,

(1`ат = 5,5 (С,                (2`ат =17,0 (С   [1 c.535],

(1` = 16,2(273+112,5)2(5,5/2223000 = 6,0 (C.

(2` = 16,2(273+ 78,2)2(17/2313000 =14,7 (C.

((t`= 6,0+14,7 = 20,7 (С.

### Температура кипения растворов

tк1 = tг2+(1``` +(1``+(1` = 109,3+1+2,2+6,0 = 118,5 (C,

tк2 = tвп2+(2``+(2` = 70,1+8,1+14,7 =  92,9 (C.

### Полезная разность температур

(tп1 = tгп1 – tк1 = 127,4 – 118,5 =  8,9 (С,

(tп2 = tгп2 – tк2 = 109,3 –  92,9 = 16,4 (С,

((tп = (tп1 + (tп2 =  8,9+16,4 = 25,3 (С.

Проверяем полезную разность температур

((tп = tг1 –tбк – (((t```+ ((t``+((t`) =

127,4 – 69,1 – (20,7+10,3+2) = 25,3 (С.

# Тепловые нагрузки корпусов

Составляем тепловые балансы по корпусам и баланс по воде

# Q1 = D(Iгп1 – i1) = [w1(Iвп1 – свtк1)](1+m),

# Q2 = w1(Iгп2 – i2) = [(Gн – w1)c1(tк2 – tк1) + w2(Iвп2 – свtк2)](1+m),

# W = w1+w2.

где D – расход греющего пара,

с1 = 3,56 кДж/кг(К – теплоемкость раствора после 1-го корпуса,

Энтальпии пара и жидкости [1c. 550]:

Iгп1 = 2716 кДж/кг, i1 = 535 кДж/кг,

Iгп2 = Iвп1 = 2692 кДж/кг, i1 = 462 кДж/кг,

Iвп2 = 2625 кДж/кг.

св = 4,19 кДж/кг(К – теплоемкость воды [1 c. 537],

m = 3% –  коэффициент, учитывающий тепловые потери.

Q1 = D(2716-535)=1,03[w1(2692-4,19(118,5)]

Q1 = w1(2692-462)=1,03[(2,50-w1) 3,56(92,9-118,5)+w2(2625-4,19(92,9)]

1,67 = w1+w2

Решая данную систему, получаем:

w1 = 0,81 кг/с,   Q1 = 1831 кВт,

w2 = 0,86 кг/с,   Q2 = 1806 кВт,

D = 0,84 кг/с

# Поверхность теплообмена

### Тепловое сопротивление стенки

где (ст = 0,002 м – толщина стенки трубки;

(ст=17,5 Вт/м(К – теплопроводность нержавеющей стали [1 c.529];

r1=r2=1/5800 м(К/Вт– тепловое сопротивление загрязнений[1 .531];

(((/() = 0,002/17,5 + 1/5800 + 1/5800 = 4,6(10-4 м(К/Вт.

### Коэффициент теплоотдачи от пара к стенке (первый корпус)

где (1 = 0,218(10-3 Па(с – вязкость конденсата [1 c.537];

(1 = 0,684 Вт/м(К – теплопроводность конденсата;

(1 = 937 кг/м3 – плотность конденсата;

(t1 – разность температуры конденсации пара и температуры стен-

ки со стороны пара, предварительно принимаем (t1 = 1 (C;

(1 = 2,04(0,6843(9372(2181000/0,218(10-3(1(4)0,25 =10503 Вт/м2(К.

Для установившегося процесса теплопередачи справедливо уравнение для удельного теплового потока:

, тогда

(tст = (1(t1(((cт/(ст) =10503(1(4,6(10-4 = 4,8 (С,

(t2 = (tп  –  (t1 – (tст =  8,9 – 4,8 – 1 = 3,1 (С.

### Коэффициент теплоотдачи от стенки к кипящему раствору

# (2 = Aq0,6

,

Теплофизические свойства кипящих растворов NaОН

| Параметр | Корпус | Литература |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |  |
| Теплопроводность (, Вт/(м(К) Плотность (, кг/м3 Теплоемкость С, Дж/(кг(К) Вязкость (, мПа(с Поверхностное натяжение (, Н/м Теплота парообразования r, кДж/кг Плотность пара (п, кг/м3 | 0,731 1117 3560 0,52 0,082 2223 1,236 | 0,732 1190 3320 1,18 0,095 2313 0,199 | [2c. 96] [2c. 90] [1c.249] [2c. 92] [1c.526] [1c.548] [1c.548] |

# A = 780(0,7311,3(11170,5(1,2360,06/[0,0820,5(22230000,6(0,5790,66(35600,3((0,52(10-3)0,3] = 11,4

(2 = A((1(t1)0,6 = 11,4(10503(1)0,6 = 2944 Вт/м2(К.

Проверяем равенство удельных тепловых потоков:

q1 = (1(t1 =10503(1  = 10503 Вт/м2,

q2 = (2(t2 = 2944(3,1 = 9127 Вт/м2.

q1 ( q2  принимаем (t1 = 0,9 (С, тогда

(1 =10503(1/0,9)0,25 = 10783 Вт/м2(К.

(tст = (1(t1(((cт/(ст) =10783(0,9(4,6(10-4 =  4,5 (С,

(t2 = (tп  –  (t1 – (tст =  8,9 –  4,5 – 0,9 = 3,5 (С.

(2 = A((1(t1)0,6 = 11,4(10783(0,9)0,6 = 2812 Вт/м2(К.

Проверяем равенство удельных тепловых потоков:

q1 = (1(t1 =10783(0,9 = 9705  Вт/м2,

q2 = (2(t2 = 2812(3,5 = 9844 Вт/м2.

Условие q1 ( q2 выполняется.

### Коэффициент теплопередачи для первого корпуса

# К = 1/(1/10783+ 4,6(10-4 + 1/2812) = 1100 Вт/м2(К.

### Коэффициент теплоотдачи от пара к стенке (второй корпус)

Принимаем предварительно (t1 = 2 (С.

(1 = 2,04(0,6823(9512(2231000/0,256(10-3(2(4)0,25 = 8577 Вт/м2(К.

(tст = (1(t1(((cт/(ст) = 8577(2(4,6(10-4 = 7,9 (С,

(t2 = (tп  –  (t1 – (tст = 16,4 – 7,9 – 2 = 6,5 (С.

### Коэффициент теплопередачи от стенки к раствору

# A = 780(0,7321,3(11900,5(0,1990,06/[0,0950,5(23130000,6(0,5790,66(33200,3((1,18(10-3)0,3] = 9,81

(2 = A((1(t1)0,6 = 9,81(8577(2)0,6 = 3406 Вт/м2(К.

Проверяем равенство удельных тепловых потоков:

q1 = (1(t1 = 8577(2  = 17154 Вт/м2,

q2 = (2(t2 = 3406(6,5 =22141 Вт/м2.

q1 ( q2  принимаем (t1 = 2,3 (С, тогда

(1 = 8577(2/2,3)0,25 =  8282 Вт/м2(К.

(tст = (1(t1(((cт/(ст) = 8282(2,3(4,6(10-4 = 8,8 (С,

(t2 = (tп  –  (t1 – (tст = 16,4 – 8,8 – 2,3 = 5,3 (С.

(2 = A((1(t1)0,6 = 9,81(8282(2,3)0,6 = 3627 Вт/м2(К.

q1= (1(t1 = 8282(2,3 = 19050 Вт/м2.

q2 = (2(t2 = 3627(5,3 = 19226 Вт/м2.

Условие q1 ( q2 выполняется.

### Коэффициент теплопередачи для второго корпуса

# К = 1/(1/8282 + 4,6(10-4 + 1/3627) = 1168 Вт/м2(К.

### Распределение полезной разности температур

Принимаем, что разность температур распределяется по условию равенства поверхности теплообмена корпусов, тогда

(tп = ((tп(Q1/K1)/[ (Q1/K1) + (Q2/K2)]

(tп1 = 25,3(1831/1100)/[(1831/1100) + (1806/1168)] = 13,1 (С

(tп2 = 25,3(1806/1168)/[(1831/1100) + (1806/1168)] = 12,2 (С

### Требуемая поверхность теплообмена

# F1= Q1/K1(tп1 = 1831(103/1100(13,1 = 127 м2.

# F2 = 1806(103/1168(12,2 = 127 м2.

Выбираем по ГОСТ 11987–81 аппарат с ближайшей большей поверхностью теплообмена F = 160 м2 [3c.183]:

диаметр греющей камеры, не более –1200 мм;

диаметр сепаратора, не более – 2400 мм;

диаметр циркуляционной трубы, не более 800 мм;

высота аппарата, не более 12500 мм;

масса аппарата, не более   8600 кг.

# Конструктивный расчет

Число нагревательных трубок диаметром 38(2, высотой 4 м:

n = F/(dcpL

где dcp = 0,036 м – средний диаметр трубки.

n = 160/(0,036(4,0 = 354 шт.

Площадь суммарного сечения всех кипятильных трубок:

fтр = 0,785ndвн2 = 0,785(354(0,0342 = 0,32 м2.

Площадь сечения циркуляционной трубы:

fц = 0,3fтр = 0,3(0,32 = 0,096 м2.

Диаметр циркуляционной трубы:

dц = (fц/0,785)0,5 = (0,096/0,785)0,5 = 0,350 м.

Принимаем dц = 400 мм.

Диаметр греющей камеры:

,

где ( = 1,25 – коэффициент шага трубок;

( = 60( – при размещении труб по вершинам правильных треугольников;

( = 0,8 – коэффициент использования трубной решетки;

dн = 0,038 м – наружный диаметр трубок;

А –  площадь занимаемая циркуляционной трубой.

A = (dц+2(dн)2 = (0,40+2(1,25(0,036)2 = 0,24 м2

D = (0,4(1,252sin60((160(0,038/0,8(4 + 0,24)0,5 = 1,13 м.

Принимаем диаметр корпуса греющей камеры 1200 мм.

Толщина обечайки:

# ( = DP/2(( +Cк

где D = 1,2 м – диаметр греющей камеры аппарата;

P = 0,25 МПа – давление греющего пара;

( = 138 МН/м2 – допускаемое напряжение для стали [2 c.76];

( = 0,8 – коэффициент ослабления из-за сварного шва [2 c.77];

Cк = 0,001 м – поправка на коррозию.

( = 1,2(0,25/2(138(0,8 + 0,001 = 0,003 м.

Cогласно рекомендациям [3 c.24] принимаем толщину обечайки ( = 8 мм.

Наибольшее распространение в химическом машиностроении получили эллиптические отбортованные днища по ГОСТ 6533 – 78 [3 c.25], толщина стенки днища (1 =( = 8 мм.

Соединение обечайки с днищами осуществляется с помощью плоских приварных фланцев по ОСТ 26–428–79 [3 c.25]:

Расчет диаметра сепаратора. Принимаем диаметр сепаратора равным Dc=1,6 м, тогда скорость пара в сепараторе:

wп = W/(п0,785Dc2 = 0,810/1,24(0,785(1,62 = 0,33 м/с.

Критерий Рейнольдса:

Re = wпdк(п/(п,

где dк = 0,3 мм – диаметр капли;

(п = 1,2(10-5 Па(с – вязкость пара [1 с.557];

Re = 0,33(0,3(10-3(1,24/1,2(10-5 = 10,2.

Коэффициент сопротивления:

( = 18,5/Re0,6 = 18,5/10.20,6 = 4,58.

Скорость витания капли

,

wвит = [4(9,8(1117 – 1,24)0,3(10-3/3(4,58(1,24]0,5 = 0,88 м/с.

Так как wп < wвит, то капли раствора будут оседать под действием силы тяжести, поэтому увеличивать диаметр сепаратора нет необходимости.

Максимальная масса аппарата:

# Gmax = Ga + Gв,

где Ga = 8600 кг – масса аппарата,

Gв – масса воды заполняющей аппарат.

# Gв = 1000(0,785D2H = 1000(0,785(1,22(12,5 =14130  кг,

где Н = 12,5 м – высота аппарата.

# Gmax =  8600 +14130  =22730 кг = 0,22 МН.

Принимаем, что аппарат установлен на 4 опорах, тогда нагрузка приходящаяся на одну опору:

# Gоп = 0,22/4 = 0,055  МН.

Выбираем опору с допускаемой нагрузкой 0,063 МН, конструкция которой приводятся на рисунке:

Диаметр штуцеров рассчитывается по формуле:

d = ,

где G – массовый расход теплоносителя,

( - плотность теплоносителя,

w – скорость движения теплоносителя в штуцере.

Принимаем скорость жидкости в штуцере w = 1 м/с, а для пара w = 20 м/с, тогда

диаметр штуцера для входа греющего пара

d1 = (0,84/0,785(20(1,39)0,5 = 0,199 м,

принимаем d1 = 200 мм.

диаметр штуцера для выхода конденсата:

d1 = (0,84/0,785(1(937)0,5 = 0,034 м,

принимаем d1 =  32 мм.

диаметр штуцера для входа раствора:

d1 = (2,50/0,785(1(1095)0,5 = 0,054 м,

принимаем d1 = 50 мм.

диаметр штуцера для выхода раствора:

d1 = (1,69/0,785(1(1117)0,5 = 0,044 м,

принимаем d1 =  40 мм.

Все штуцера снабжаются плоскими приварными фланцами по ГОСТ 12820-80, конструкция и размеры которых приводятся ниже:

| dусл | D | D2 | D1 | h | n | d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 100 | 75 | 60 | 12 | 4 | 11 |
| 32 | 120 | 90 | 70 | 12 | 4 | 11 |
| 40 | 130 | 100 | 80 | 13 | 4 | 14 |
| 200 | 315 | 280 | 258 | 18 | 8 | 18 |

Расчет тепловой изоляции. В качестве материала тепловой изоляции выберем совелит (85% магнезии + 15% асбеста), имеющий коэффициент теплопроводности (и = 0,09 Вт/м(К. Принимаем температуру наружной поверхности стенки tст.в.=40 (С; температуру окружающей среды tв = 18 (С, тогда толщина слоя изоляции:

,

где (в – коэффициент теплоотдачи от внешней поверхности изоляции в окружающую среду:

(в = 9,3+0,058 tст.в. = 9,3+0,058(40 = 11,6 Вт/м2(К.

(и = 0,09(127,4-40)/11,6(40-18) = 0,031 м.

Принимаем толщину тепловой изоляции 40 мм.

# Литературa

- Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов.Л.:Химия,1987, 576 с.

- Овчинников Л.Н., Гусев Е.В. Расчет и проектирование выпарных установок. Учебное пособие. Иваново. 1999.

- Основные процессы и аппараты химической технологии: Пособие по проектированию/ Под ред. Ю.И.Дытнерского. М.:Химия, 1983. 272 с.

- Разработка конструкции химического аппарата и его графической модели. Методические указания. – Иваново, 2004.

- Лащинский А.А., Толчинский А.Р. Основы  конструирования и расчета  химической аппаратуры – Л. «Машиностроение», 1975.

# Text boxes

1200

300      40

0C

0C

0C