Справочные данные по теме «Абсорбция».

Растворимость газов

Растворимость углекислого газа в метаноле, см3/г (объём газа при н.у.).

| Давление p, МПа. | Температура t, °С. |
| --- | --- |
|  | -26 | -36 | -45 | -60 |
| 0,0981 | 17,6 | 23,7 | 35,9 | 68,0 |
| 0,1961 | 36,2 | 49,8 | 72,6 | 159,0 |
| 0,2942 | 55,0 | 77,4 | 117,0 | 321,4 |
| 0,4903 | 106,0 | 150,0 | 250,0 |  |
| 0,6865 | 155,0 | 262,0 | 570,0 |  |
| 0,9806 | 208,0 | 610,0 |  |  |

Источник: Справочник азотчика. 1986. с.292.

Растворимость углекислого газа в пропиленкарбонате, м3/м3 (объём газа при н.у.).

| Давление p, МПа. | Температура t, °С. |
| --- | --- |
|  | 15 | 25 | 45 | 75 |
| 0,1013 | 3,88 | 3,09 | 2,32 | ≈1,5 * |
| 0,2027 | 8,0 | 6,5 | 4,0 |  |
| 0,4053 | 16,5 | 13,0 | 8,7 |  |
| 0,6080 | 24,7 | 19,9 | 13,7 |  |
| 0,8106 | 32,8 | 26,5 | 19,3 |  |
| 1,0133 | 41,0 | 33,5 | 25,0 | 13,2 |
| 2,0270 | 100,0 | 75,0 | 53,5 | 32,5 |
| 3,0400 | 185,0 | 132,0 | 87,5 | 51,2 |

*значение получено экстраполяцией

Источник: Справочник азотчика. 1986. с.297.

Растворимость углекислого газа в N-метилпирролидоне-2, м3/м3 (объём газа при н.у.).

| Давление p, МПа. | Температура t, °С. |
| --- | --- |
|  | 15 | 25 | 40 | 90 | 100 |
| 0,1013 | 4,50 | 3,57 | 2,7 | 1,33 | 0,97 |
| 0,2027 | 8,7 | 7,5 | 5,5 |  |  |
| 0,4053 | 20,2 | 15,0 | 11,6 |  |  |
| 0,6080 | 27,7 | 22,7 | 17,8 |  |  |
| 0,8106 | 39,0 | 31,0 | 24,9 |  |  |
| 1,0133 | 52,0 | 40,7 | 32,5 |  |  |
| 2,0270 | 140,0 | 104,0 | 72,0 |  |  |
| 3,0400 | 230,0 | 190,0 |  |  |  |

Источник: Справочник азотчика. 1986. с.302.

Растворимость углекислого газа в флотореагенте Т-66, м3/м3 (объём газа при н.у.).

| Температура t = 15°С. | Температура t = 25°С. | Температура t = 40°С. |
| --- | --- | --- |
| Давление p, кгс/см2. | Растворимость. | Давление p, кгс/см2. | Растворимость. | Давление p, кгс/см2. | Растворимость. |
| 1,8 | 5,68 | 2,65 | 7,08 | 3,60 | 5,84 |
| 3,42 | 11,62 | 3,45 | 9,40 | 4,82 | 8,18 |
| 4,48 | 14,52 | 8,65 | 25,00 | 6,78 | 12,31 |
| 6,84 | 23,43 | 11,45 | 32,61 | 8,28 | 14,83 |
| 7,60 | 26,25 | 11,90 | 36,10 | 14,52 | 31,48 |
| 11,24 | 39,64 | 15,45 | 48,30 | 16,40 | 34,15 |
| 12,24 | 43,05 | 15,80 | 47,82 | 18,64 | 42,86 |
| 20,80 | 76,70 | 20,65 | 68,26 | 20,86 | 45,60 |
| 22,92 | 86,85 | 24,65 | 86,97 | 26,00 | 62,10 |
| 28,08 | 111,64 | 32,25 | 124,92 | 30,34 | 77,13 |
| 34,96 | 155,76 | 39,40 | 160,83 | 35,56 | 93,06 |
| 36,48 | 158,80 |  |  | 39,24 | 106,80 |

Примечание: растворимостью углекислого газа в флотореагенте Т-66 при атмосферном давлении и температурах выше 70°С можно пренебречь.

Источник: Каграманов Г.Г. Газовая промышленность. 1979. №8. с.45-47.

Растворимость сероводорода в метаноле, см3/г (объём газа при н.у.).

| Давление p, кПа. | Температура t, °С. |
| --- | --- |
|  | 0 | -25,6 | -50 |
| 6,666 | 2,4 | 5,7 | 16,8 |
| 13,332 | 4,8 | 11,2 | 32,8 |
| 19,998 | 7,2 | 16,5 | 48,0 |
| 26,664 | 9,7 | 21,8 | 65,6 |
| 39,997 | 14,8 | 33,0 | 99,6 |
| 53,329 | 20,0 | 45,8 | 135,2 |

Источник: Справочник азотчика. 1986. с.292.

Растворимость сероводорода в пропиленкарбонате, м3/м3 (объём газа при н.у.).

| Давление p, МПа. | Температура t, °С. | Температура t = 100°С. |
| --- | --- | --- |
|  | 15 | 25 | 40 | Давление p, МПа. | Растворимость. |
| 0,0267 | 3,6 | 2,9 | 2,0 | 0,1013 | 0,54 * |
| 0,0533 | 7,0 | 5,6 | 3,9 | 0,185 | 1,6 |
| 0,08 | 10,4 | 8,3 | 5,6 | 0,639 | 15,1 |
| 0,1013 | 12,8 | 10,4 | 6,9 | 2,189 | 75,0 |
|  |  |  |  | 3,594 | 151,0 |
|  |  |  |  | 4,960 | 293,0 |

*значение получено экстраполяцией.

Источник: Справочник азотчика. 1986. с.298.

Растворимость сероводорода в N-метилпирролидоне-2, м3/м3 (объём газа при н.у.).

| Давление p, мм рт. ст. | Температура t, °С. |
| --- | --- |
|  | 10 | 25 | 35 | 100 |
| 200 | 18,0 | 11,1 | 8,4 |  |
| 400 | 34,0 | 20,9 | 15,6 |  |
| 600 | 48,4 | 29,8 | 21,5 |  |
| 760 | 59,0 | 35,4 | 25,6 | 7,0 |

Источник: Справочник азотчика. 1967. с.285.

Физические свойства природного газа

| Природный газ ГОСТ 30319.1-96 | Молекулярная масса ~18 кг/кмоль. Мольный объём (для расчёта коэфф. диффузии) ~31,4 см3/моль. Вязкость при н.у. ~10 мПа·с. Константа Саттерленда ~246 К. |
| --- | --- |

Физические свойства растворителей

| Пропиленкарбонат C4H6O3 |  | Молекулярная масса 102,09 кг/кмоль |
| --- | --- | --- |

Плотность, кг/м3:

| Температура t, °С. | 15 | 40 | 55 | 70 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плотность ρ, кг/м3. | 1209 | 1184 | 1169 | 1154 | 1122 |

Вязкость, мПа·с: μ = 1/(0,23261+4,9439·10-3·t+4,1034·10-5·t2)

| Температура t, °С. | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вязкость μ, мПа∙с. | 2,87 | 2,02 | 1,48 | 1,12 | 0,88 |

Источник: Справочник азотчика. 1986. с.297.

| N-метилпирролидон-2 C6H9ON |  | Молекулярная масса 99,13 кг/кмоль |
| --- | --- | --- |

Плотность, кг/м3: ρ = 1051 – 1,4428·t

| Температура t, °С. | 10 | 15 | 25 |
| --- | --- | --- | --- |
| Плотность ρ, кг/м3. | 1038 | 1029 | 1016 |

Вязкость, мПа·с: μ = 1/(0,4527+4,325·10-3·t+6,315·10-5·t2)

| Температура t, °С. | 20 | 40 | 60 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вязкость μ, мПа∙с. | 1,7748 | 1,3617 | 1,0835 | 0,8214 |

Источник: Канд. дисс. Бондаревой Т.И. МХТИ. 1969.

| Флотореагент Т-66 (абсорбент для очистки газов от CO2 – отход производства изопренового каучука) | Молекулярная масса M = 160 кг/кмоль. Мольный объём (для расчёта коэфф. диффузии) 155 см3/моль. Плотность, г/см3: . Вязкость, сПз: . Поверхностное натяжение, Дин/см: . |
| --- | --- |